## Slide 1: LA STAMPA DIGITALE
Dal monitor alla carta, il viaggio di un pixel

## Slide 2
Il viaggio di un pixel dal monitor alla carta

## Slide 3
Il perché dei colori “sbagliati”
Le cause possono essere molteplici e concomitanti tra loro
Nel loro viaggio dal monitor alla carta i pixel subiscono diverse trasformazioni, che se non gestite correttamente portano a risultati diversi da quelli attesi
Escludendo l’acquisizione vera e propria dell’immagine con la macchina fotografica possiamo dividere il “viaggio verso la carta” della nostra fotografia in tre grandi tappe:
La visualizzazione a monitor con la conseguente fase di post produzione
la preparazione del file per la stampa, cioè la conversione della nostra immagine in un elemento interpretabile dalla stampante
La fase di stampa vera e propria
In ognuna di queste fasi, esistono dei pericoli concreti di alterare involontariamente i colori ed il contrasto di una immagine

## Slide 4
La visualizzazione a monitor
Il monitor è il mezzo attraverso il quale riusciamo a vedere la fotografia dopo l’acquisizione. Il principale problema,e purtroppo anche il più trascurato dalla maggior parte dei fotografi, è “lo stato di salute” del monitor stesso.
Per poter affrontare una post produzione efficace è necessario che il nostro monitor sia perfettamente calibrato, cioè sia in grado di riprodurre il più fedelmente possibile i colori così come descritti dal file.
Per meglio comprendere il significato di calibrazione vediamo come funziona il monitor.

## Slide 5
Il monitor visualizza i colori grazie alla presenza di sub-pixel, cioè ogni pixel in realtà è suddiviso in una triade di elementi (LED piuttosto che cristalli liquidi) ognuno dei quali rappresenta un colore della terna RGB. L’estrema vicinanza di questi elementi o sub-pixel crea l’effetto ottico del colore. Ad esempio per rappresentare un giallo, il Led blu di un determinato pixel è spento mentre i Led rosso e verde risultano accesi. Inoltre le diverse intensità luminose dei sub-pixel in combinazione tra loro determinano i vari colori in una ampia gamma di sfumature.
Led o cristallo liquido del monitor
I pixel e i monitor

## Slide 6
I pixel e i monitor
Per rappresentare il colore nero i vari sub-pixel devono avere un livello di luminosità estremamente debole ma cosa molto importante, il livello di luminosità di ogni ognuno di essi deve essere identico agli altri
La rappresentazione del colore bianco avverrà quando tutti e tre i sub-pixel avranno il massimo livello di luminosità e tale livello sarà, come nel caso del colore nero, identico.
Nel caso in cui uno o due sub-pixel abbiano un livello di luminosità anche solo leggermente superiore od inferiore agli altri allora non saremmo più in grado di ottenere un bianco neutro quindi questo potrà essere o caldo o freddo

## Slide 7
I pixel e i monitor
Monitor troppo freddo
Monitor Calibrato
Monitor troppo caldo

## Slide 11
La calibrazione del monitor
Calibrare un monitor significa fare in modo che esso possa visualizzare nella maniera più fedele possibile i colori ed i livelli di luminosità di una immagine.
Il computer controlla il monitor attraverso la scheda video che si occupa di “tradurre” in segnali elettrici i pixel componenti l’immagine e le relative caratteristiche colorimetriche e di luminosità.
A livello software la scheda video fa uso di una tabella chiamata LUT (LookUp Table) che consente di mappare i colori di una immagine in maniera molto veloce. Quando si calibra il monitor si interviene proprio su queste LUT in modo tale da compensare le deficienze colorimetriche del monitor.
Nella pratica quando si calibra il monitor la scheda video invia al monitor un colore campione predefinito ed avente caratteristiche colorimetriche ben precise. Il monitor lo visualizza ed un strumento (un colorimetro od uno spettrofotometro) misura le caratteristiche del colore riprodotto dal monitor stesso. Il confronto tra i valori del colore campione e quelli misurati dallo strumento consentono di stabilire la deviazione e quindi di apportare le opportune correzioni affinché possano essere riprodotti dal monitor i colori nella maniera più fedele possibile.

## Slide 12
La calibrazione del monitor
Eseguite le misurazioni su un certo n° di colori campione, il software che esegue la calibrazione compila la LUT per la scheda video che per interpolazione provvederà a stabilire i valori corretti di tutti colori riproducibili dal monitor. Tutto ciò viene salvato in un file chiamato “profilo ICC” e messo a disposizione del sistema per il suo utilizzo.
Spettrofotometro I1 pro 2
Colorimetro Spyder5

## Slide 13
La calibrazione del monitor
Calibrare il monitor vuol dire eseguire tre operazioni precise
impostare la luminanza del bianco del monitor che si misura in cd/m2 in parole povere il bianco visualizzato dal monitor quanto deve essere luminoso
impostare la cromaticità del bianco del monitor, cioè scegliere ed impostare un bianco più caldo (che tenda sul giallo) oppure più freddo (che tenda verso l’azzurro)
impostare il gamma del monitor, vale a dire regolarne il suo contrasto. Se il gamma è basso il contrasto è basso, se il gamma è alto il contrasto è alto

## Slide 14
La calibrazione del monitor
La calibrazione del monitor viene eseguita da dei software specializzati che si occupano di gestire le tre fasi precedentemente descritte con l’ausilio dello strumento di misurazione (spettrofotometro e colorimetro)
L’utente dovrà fornire al software i parametri cioè i valori di riferimento per la creazione del profilo. Il software a questo punto eseguirà tutte le operazioni di calibrazione e profilatura per portare il monitor a lavorare nelle condizioni stabilite dai parametri prima scelti.
Vediamo ora quali sono i valori ottimali per la calibrazioni del monitor, ovviamente questi valori sono riferiti per un utilizzo in campo fotografico.

## Slide 15
La luminanza come già accennato determina il valore di luminosità del punto di bianco del monitor. Si misura in cd/m2 ed il range di valori ottimale varia da 80 a 140 cd/m2. Tuttavia alcuni monitor non permettono di impostare tali valori in un range così esteso permettendo valori compresi tra i 100 e i 120 cd/m2. Il consiglio è quello di tenere un valore più basso possibile (80 - 90 cd/m2), il monitor risulterà meno luminoso ma sicuramente più fedele alla realtà di stampa
La calibrazione del monitor
La cromaticità è il valore che determina quanto “bianco” deve essere il punto di bianco del monitor. Essa si esprime in gradi kelvin o con un valore di illuminante D. Generalmente si usa l’illuminante D65 che corrisponde ad una temperatura in gradi kelvin pari a 6500° In sostanza si tenta di emulare la visione del bianco come se fosse illuminato dal sole in una giornata serena

## Slide 16
La calibrazione del monitor
Il gamma del monitor esprime sostanzialmente la risposta in termini contrasto del monitor. Poiché questa risposta non è di tipo lineare (vale a dire che un segnale di luminosità in ingresso non corrisponde allo stesso valore in uscita) si genera una curva. Il valore incrementale di questa curva è rappresentato dal valore 𝝲 (gamma). E’ oramai accettato da tutte le piattaforme sia Windows che MacOX un valore gamma pari 2.2
(sino a poco tempo fa MacOX utilizzava un gamma pari a 1.8 ora si è adeguato ad uno standard oramai universale)

## Slide 17
La calibrazione del monitor
Riassumendo, i valori da impostare come riferimento per la calibrazione del monitor, sono i seguenti:
Luminanza pari ad un valore compreso tra 80 e 120 cd/m2 (meglio se un valore basso)
Cromaticità del punto di bianco del monitor pari a D65 o 6500° kelvin
Gamma del monitor pari a 2.2
Il software di calibrazione e profilazione, terminate le routine normalmente visualizza un rapporto di stato del monitor confrontando i valori ottenuti dalla calibrazione con quelli immessi dall’utente. questa operazione di confronto è molto importante poiché ci indica lo scostamento dei valori ottenuti da quelli voluti. nel caso di valori molto piccoli li si può accettare, nel caso in cui questo scostamento sia di grande entità allora è bene ripetere le fasi di calibrazione del monitor.

## Slide 18
Le basi della gestione colore
La sola calibrazione del monitor non basta a risolvere tutti i problemi legati alla gestione colore. La nostra immagine prima di arrivare ad essere stampate dovrà compiere un viaggio attraverso vari software ed arrivare infine ad essere “tradotta” in gocce d’inchiostro. Subisce quindi profonde trasformazioni che se non gestite bene ed in un ambiente controllato si traducono in disastri. Questo è in maniera molto semplificata il concetto di gestione colore, cioè creare degli “ambienti” di lavoro nei quali i nostri pixel vengano sempre tradotti nel modo corretto nel passaggio da un ambiente all’altro.
Il primo ambiente che la nostra immagine incontra nel momento in cui la carichiamo sul computer è il software che verrà usato per visualizzarla e modificarla. Qui ci riferiamo principalmente ai due software più noti cioè Photoshop e Lightroom. Entrambi i software lavorano in un ambiente di gestione colore cioè sono in grado di “colloquiare” con i profili creati per il monitor o per la stampante e visualizzare quindi al meglio l’immagine. Tuttavia perché ciò avvenga in Photoshop è necessario “istruirlo” sul modo di operare per interpretare al meglio i colori.
Lightroom non richiede questo genere impostazione della gestione colore in quanto essa è già preimpostata nel software stesso, ma in certe condizioni è in grado di lasciare all’utente la scelta sui profili da utilizzare.

## Slide 19
La gestione del colore in Photoshop

## Slide 20
La gestione del colore
Definiamo ora cosa sono i profili colore: concettualmente sono molto semplici, sono dei file che contengono tutte le informazioni specifiche affinché un componente (ad es un monitor o una stampante) possa visualizzare correttamente i colori secondo le specifiche impostate. Sostanzialmente si tratta di una “lookup table” cioè di una matrice che contiene in entrata i valori del segnale che il componente produce espressi in RGB o CMYK ed in uscita i colori corrispondenti espressi secondo il modello colore L* A*B*
Il profilo colore NON modifica il comportamento del componente specifico, monitor o stampante che sia, ma semplicemente ne descrive il comportamento. Nel caso del monitor sarà invece la calibrazione a definire e modificare il modo in cui il monitor visualizzerà i colori.
Vediamo come funziona quindi in maniera molto semplificata la gestione del colore

## Slide 21
La gestione del colore

## Slide 22
La gestione del colore
I vari componenti non possono dialogare tra di loro direttamente ma necessitano del CMS per poterlo fare
L’italiano ed il cinese non si capiscono direttamente ma
se entrambi parlano inglese allora possono comunicare
L’italiano parla inglese
(RGB)
Il cinese parla inglese
(CMYK)
L’inglese (L*A*B*)

## Slide 23
La gestione del colore
Riassumendo RGB è lo spazio colore utilizzato dai monitor, CMYK è lo spazio utilizzato dalle stampanti, L*A*B* è lo spazio colore che simula la visione umana e come tale rappresenta i colori in maniera assoluta.
Il singolo pixel componente l’immagine rappresenta un colore ed una luminosità specifica, viene visualizzato a monitor per emissione luminosa del pannello LCD (od altra tecnologia). Il monitor provvede ad inviare le informazioni numeriche del pixel in RGB al CMS, Il CMS traduce i valori numerici RGB in L*A*B* questi valori sono poi convertiti in CMYK che è il modello colore della stampante.
“Come” il CMS traduce nei vari modelli lo fa tenendo conto del profilo colore del componente specifico

## Slide 24
I pixel e la stampa a getto d’inchiostro
Con la stampa la fotografia che sino ad ora era un insieme di “numeri” racchiusi in un supporto magnetico (hard disk, chiavette ecc…) e visualizzati su monitor, ora assume una propria entità fisica.
Diventa importante non più parlare di pixel ma bensì di PUNTI o nel linguaggio convenzionale di DOT (traduzione inglese di punto)
E’ necessario fare molta attenzione a non confondere i pixel con i dot della stampante, tuttavia i due elementi sono legati tra loro e per comprendere come ciò avvenga e necessario capire come una stampante crea un immagine visibile
Il processo di stampa a getto d’inchiostro si realizza mediante la proiezione di minuscole gocce di inchiostro sulla carta. Ciò avviene attraverso la testina di stampa che scorre sul foglio e fa fuoriuscire le gocce attraverso microscopici fori chiamati ugelli. Le gocce si dispongono sulla carta secondo uno schema ben preciso in modo da creare l’effetto ottico dei colori e dei livelli di luminosità nelle immagini in bianco e nero.

## Slide 25
I pixel e la stampa a getto d’inchiostro
Il software che gestisce la stampa (più comunemente conosciuto come driver di stampa) gestisce ogni pixel dell’immagine e lo scompone in celle di n x n punti, dove ogni punto è una goccia di inchiostro. Un esempio per comprendere ciò è rappresentato graficamente qui sotto:
Bianco
Nero
Grigi

## Slide 26
I pixel e la stampa a getto d’inchiostro
Se hai punti neri sostituiamo i colori delle cartucce gestite dalla stampante otteniamo anche l’immagine a colori.
da tutto ciò si evince che la risoluzione di una stampante è determinata da quanti punti per pollice è in grado di gestire e da qui il suo acronimo di DPI. In questo caso il punto ha una dimensione fisica ben precisa, cioè la dimensione della goccia quando è stesa sul foglio di carta.
A puro titolo esemplificativo le stampanti Epson hanno una risoluzione di 1440 0 2880 DPI in funzione delle necessità di stampa e a scelta dello stampatore, come si può notare siamo ben oltre i canonici 300 PPI cioè pixel per pollice

## Slide 27
I pixel e la stampa a getto d’inchiostro
A che risoluzione in termini di PPI cioè a quanti pixel per pollice si deve inviare l’immagine alla stampante? Per fortuna il processo di interpolazione per trasformare i pixel in punti di stampa è fatto dal software di gestione della stampante. In ogni caso poiché le stampanti fotografiche Epson hanno 360 ugelli per pollice viene richiesto di inviare immagini con una risoluzione pari a 360 Pixel per pollice (PPI), nel caso di stampanti Canon o HP normalmente si inviano stampe a 300 Pixel per pollice (PPI).
Assolutamente importante tenere a mente che i pixel dell’immagine e i punti della stampante sono due entità completamente differenti atte comunque intese comunque come unità fondamentali atte a descrivere una immagine fotografica.

## Slide 28
Il COLORE
COSA SONO I MODELLI COLORE

## Slide 29
I modelli colore
Un’immagine digitale è composta da numeri e non da colori. Per far si che questi numeri vengano interpretati dalle applicazioni (tipo Photoshop) e restituiti come colori attraverso i monitor o le stampe, è necessario definire dei modelli che li descrivano matematicamente.
I modelli colore che interessano la nostra trattazione sono fondamentalmente 3: RGB, CMYK e L*A*B*
Ognuno di questi modelli è utilizzato per descrivere numericamente i colori da rappresentare rispettivamente nei monitor (modello colore RGB), nei processi di stampa (modello colore CMYK) ed un modello “oggettivo” che descriva nella maniera piu' fedele possibile il sistema di visione umana (L*A*B*). Tratteremo singolarmente i tre modelli in maniera sintetica soffermandoci su quegli aspetti che maggiormente interessano il processo di correzione del colore

## Slide 30
RGB è un “modello colore” di tipo additivo che è in grado di descrivere attraverso una terna numerica i colori rappresentabili da un pixel. In realtà poiché ogni monitor è realizzato con tecnologie e componenti differenti, l’età e l’uso possono influire sulla risposta cromatica dei pixel. Ne deriva che una stessa terna numerica rappresentata su monitor differenti può visualizzare colori con tonalità e livelli di luminosità diversi. Quindi definiamo il modello colore RGB “device dipendent” cioè dipendente dal monitor su cui è visualizzato.
Il modello colore RGB
RGB rappresenta la terna additiva dei tre colori Rosso Verde e Blu che se uniti tra loro alla loro intensità massima danno come colore risultante il Bianco. Ogni colore può avere un valore compreso tra 0 e 255 (cioè 256 gradazioni diverse) quindi questo modello è in grado di descrivere circa 16.777.216 colori pari a 256 x 256 x 256, molti di più di quanto siano in grado di riprodurne i migliori monitor sul mercato
Erroneamente si definiscono questi tre colori come primari, in realtà qualsiasi terna di colori potrebbe essere utilizzata, ma la terna Rosso, Verde e Blu è quella che nell’ambito dei 16.777.216 colori è in grado di descrivere la più ampia gamma di colori
Poiché la terna RGB 0R, 0V, 0B o più semplicemente 0,0,0 rappresenta il colore nero e la terna 255, 255, 255 il colore bianco, se ne deduce che ogni colore neutro (e quindi ogni tonalità di grigio intermedio ai due estremi) è descritta nel modello RGB da valori uguali nei tre numeri. Ne consegue che il grigio medio assumerà un valore nella terna pari a 128, 128, 128.
la comprensione di questo elemento è di fondamentale importanza nella trattazione degli argomenti che andremo a seguire

## Slide 31
E ora partiamo con Photoshop……..

## Slide 32
FINE
Grazie per l’attenzione
😀